Załącznik 1.1

Zadanie nr 1

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

A)         Komputery stacjonarne  -   31 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 2 złącza DIMM z możliwością obsługi do 4GB pamięci operacyjnej | TAK |  |
|  | Chipset | Min. Intel Q965 Express lub równoważny | TAK |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,13GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | 1GB DDR2 667MHz | TAK |  |
|  | Dysk twardy | Min. 80 GB SATAII 7200rpm | TAK |  |
|  | Karta graficzna | Intel Graphic Media Accelerator 3000 obsługująca dwa monitory lub równoważna | TAK |  |
|  | Czytnik kart chipowych | Zintegrowany (wbudowany) z jednostką centralną komputera, monitorem lub klawiaturą | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną | TAK |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca Remote Wake Up i PXE | TAK |  |
|  | Porty | 1 x DVI, 1 x LPT; 1 x RS232; min. 7 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB– markowana przez producenta komputera | TAK |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll – markowana przez producenta komputera | TAK |  |
|  | Napęd FDD | 3,5” 1.44MB hot-plug, z możliwością wymiany w trakcie pracy na napęd optyczny | TAK |  |
|  | Napęd optyczny | DVD-ROM hot-plug, z możliwością wymiany w trakcie pracy na napęd FDD | TAK |  |
|  | Obudowa | małogabarytowa z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana przez producenta oferowanego komputera Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz zewnętrzny lub wewnętrzny o mocy minimum 220W Wymiary zewnętrzne nie większe niż 27cm x 9cm x 26cm | TAK |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na: - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych - zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS] - zdalne wyłączanie komputera w sieci - zdalny restart komputera w sieci - realizowanie funkcji Wake On LAN - otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation] Ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone jego logiem. W ofercie należy podać nazwę i wersję oprogramowania. | TAK |  |
|  | Monitor LCD 17” | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17” | TAK |  |
|  |  | Rozmiar plamki | 0,264 mm | TAK |  |
|  |  | Jasność | 300 CD/m2 | TAK |  |
|  |  | Kontrast | 600:1 | TAK |  |
|  |  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 130/140 stopni | TAK |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy | max 8ms | TAK |  |
|  |  | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 | TAK |  |
|  |  | Pivot | TAK | TAK |  |
|  |  | Złącze | 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. | TAK |  |
|  |  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot | TAK |  |
|  |  | Inne | Monitor wyposażony w uchwyt umożliwiający przytwierdzenie monitora do jednostki centralnej. | TAK |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 27 dB (załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) Deklaracja CE (załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | TAK |  |

B)  Drukarki laserowe  -   19 sztuk

| Lp. | Element | Minimalne wymagania | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkość drukowania: | Min. 28 stron na minutę | TAK |  |
|  | Czas pierwszego wydruku: | maksymalnie 8,5 sekundy | TAK |  |
|  | Rozdzielczości: | 1200x1200dpi 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi | TAK |  |
|  | Procesor: | o częstotliwości nie mniejszej niż 266MHz | TAK |  |
|  | Pamięć: | Zainstalowana nie mniejsza niż 32 MB (max. Możliwa pojemność pamięci 544 MB) | TAK |  |
|  | Interfejs: | USB 2.0, łącze równoległe IEEE 1284t, Fast Ethernet 10/100BaseTX | TAK |  |
|  | zarządzanie: | Interfejs graficzny przez http | TAK |  |
|  | Protokoły sieciowe: | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, DLC/LLC,IPv6 | TAK |  |
|  | Emulacja: | PCL 6, PostScript3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | TAK |  |
|  | Czcionki rezydentne: | PCL 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych | TAK |  |
|  | Kody kreskowe: | 11 kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Windows: | Sterownik PCL dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP | TAK |  |
|  | Programy narzędziowe: | Pomoc interaktywna Driver Deployment Wizard | TAK |  |
|  | Panel sterowania | wyposażony co najmniej w wyświetlacz LCD, przyciski GO i CANCEL JOB | TAK |  |
|  | Pojemność kasety: | Min 250 arkuszy | TAK |  |
|  | Podajnik wielofunkcyjny: | Min 50 arkuszy | TAK |  |
|  | Pojemność wyjściowa dla papieru: | Min 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Druk dwustronny: | Automatyczny | TAK |  |
|  | Rodzaje nośników | Kaseta - papier zwykły, folie Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły, folie, naklejki, koperty | TAK |  |
|  | Gramatura nośników: | Kaseta - 60-105 g/m2 podajnik wielofunkcyjny - 60-163 g/m2 | TAK |  |
|  | Wymiary nośników: | Kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal podajnik wielofunkcyjny - 69,9-215,9 mm x 116-406,4 mm | TAK |  |
|  | Toner: | co najmniej 7000 stron A4 przy zadruku 5 % (przy ciągłym drukowaniu) | TAK |  |
|  | Bęben: | co najmniej 25.000 stron A4 (1 strona / 1 zadanie drukowania) | TAK |  |
|  | Oszczędność energii | Tak | TAK |  |
|  | Oszczędność tonera | Tak | TAK |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu u klienta | TAK |  |

C) Komputery przenośne, 2 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran | 14.1" WXGA 1280 x 800; | TAK |  |
|  | Chipset | Min. Intel 945 lub równoważny | TAK |  |
|  | Procesor | procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 1.6GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 667MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | co najmniej 512 MB DDR2 533 MHz z możliwością rozbudowy do 4GB | TAK |  |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 60 GB SATA | TAK |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do 224MB | TAK |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zgodna z Sound Blaster, wbudowany głośnik | TAK |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 LOM – RJ 45 | TAK |  |
|  | Porty/złącza | Min. 4 x USB 2.0, port szeregowy, IrDA 1.1, VGA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, czytnik SmardCard, 1 złącze PC-Card type II z możliwością obsługi ExpressCard, złącze replikatora portów | TAK |  |
|  | Klawiatura i urządzenie wskazujące | Klawiatura (układ US –QWERTY) Touchpad i trackpoint | TAK |  |
|  | Modem | Modem zgodny V92 - RJ11 | TAK |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW wewnętrzny wyjmowany (z możliwością podłączania i odłączania przy działającym systemie) możliwość instalacji wymiennie w kieszeni napędu optycznego, dodatkowej baterii i dodatkowego dysku twardego niewychodzących poza obrys obudowy notebooka. | TAK |  |
|  | Bateria | Min. 53 W/h, Li-Ion, czas min. 4 godz., ładowanie ok. 1 godz. | TAK |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na: zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS] zdalne wyłączanie komputera w sieci zdalny restart komputera w sieci realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL] otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation] Ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone jego logiem. Należy podać nazwę i wersje tego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo | Płyta główna powinna zawierać dedykowany układ szyfrujący zgodny ze standardem TCG 1.1 lub wyższy, pozwalający na szyfrowanie danych na dysku (układ związany sprzętowo z płytą główną, klucze szyfrujące generowane i przechowywane w układzie) oraz funkcję obsługi kart mikroprocesorowych (typu Smart) zintegrowaną w Biosie płyty głównej Czytnik kart SmardCard z identyfikacją pre-boot Możliwość przytwierdzenia notebooka do elementów stałych pomieszczenia – np. za pomocą linki mocowanej do notebooka Linka zabezpieczająca przed kradzieżą w standardzie Kensington | TAK |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows XP (do oferty należy załączyć wydruk ze strony internetowej Microsoft – może być w j. angielskim) Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 30 dB (do oferty należy oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wymogu) Deklaracja CE (należy załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Torba | Dwu- komorowa | TAK |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |
|  | Waga | max. 2,3 kg | TAK |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

.....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik 1.1

Zadanie 2

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

A)  Czytnik kodów kreskowych + statyw z regulowaną podstawą  -  38 sztuk

| Lp. | Element | Wymagane minimalne prametry | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła | diody LED, długość fali 630 +/-10nm | TAK |  |
|  | Element skanujący | 3648 elementowy układ skanujący | TAK |  |
|  | Ilość odczytów | programowalna do 270 / sekundę | TAK |  |
|  | Szerokość pola odczytu | 130 mm przy odległości odczytu 180 mm | TAK |  |
|  | Odległość odczytu | od 25 mm do 203 mm dla kodów o średnim zagęszczeniu | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania | 5 V DC | TAK |  |
|  | Pobierany prąd | 165 - 275 mA | TAK |  |
|  | Temperatura pracy | 0°C +50°C | TAK |  |
|  | Wilgotność | 0- 95% (bez kondensacji pary wodnej) | TAK |  |
|  | Bezpieczny upadek | do 25 upadków z wysokości 1,5m na twarde podłoże | TAK |  |
|  | Rozpoznawane kody kreskowe | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (EAN, UPC, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, 128, 39, 93, 11, MSI, Plessey, Codabar, Matrix 2 of 5, PDF 417, RSS) | TAK |  |
|  | Interfejs | USB lub RS232 (TTL 5V) | TAK |  |
|  | Gwarancja | min 60 miesięcy | TAK |  |

B)   Drukarki termotransferowe - 23 sztuki

| Lp. | Element | Wymagane minimalne parametry | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druk | termotransferowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość | 8 pkt/mm (203 dpi) | TAK |  |
|  | Prędkość druku | do 102 mm/s | TAK |  |
|  | Max. szerokość etykiet | do 104 mm | TAK |  |
|  | Max. długość etykiet | 279 mm | TAK |  |
|  | Min. śr. wewn. rolki z etykietami | 25 mm – 38 mm | TAK |  |
|  | Max. śr. zewn. rolki z etykietami | 127 mm | TAK |  |
|  | Język programowania | Eltron EPL 2 | TAK |  |
|  | Pamięć | 256KB SRAM, 512KB Flash | TAK |  |
|  | Interfejs | USB, Centronics | TAK |  |
|  | Zasilacz | 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Drukowane kody kreskowe | UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | sterownik drukarki Windows, Bar-One Lite | TAK |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy, 6 miesięcy głowica drukująca | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

.....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik 1.1.

Zadanie nr  3

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

- Przełącznik sieciowy 24-porty z redundancją routingu

i serwerem DHCP -  1 szt.

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | Min. 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 4 porty Gigabit Ethernet SFP – dopuszcza się, aby porty SFP były portami współdzielonymi z portami 10/100/1000BaseT Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły światłowodowe 1000 base SX ze złączem LC Możliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe min. 8 portów Gigabit Ethernet SFP lub 2-porty 10Gigabit Ethernet (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Zasilanie | Możliwość zasilania przełącznikiem zarówno prądem zmiennym 220V, jak i prądem stałym 48V (z wykorzystaniem dostępnych na rynku systemów zasilania prądem stałym). Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym. Wymienny zasilacz | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy w celu obsługi standardu IEEE 802.3af Power over Ethernet na portach miedzianych 10/100/1000BaseT Dostępne wersje 24 i 48 – portowe z portami miedzianymi 10/100/1000BaseT („zwykłymi”, jak i Power over Ethernet), które można zestakować z oferowanym modelem przełącznika Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów (również po instalacji modułu uplink) Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI Tablica adresów MAC o wielkości min. 16 000 pozycji Obsługa ramek Jumbo Obsługa rozproszonych połączeń link aggregation w ramach stosu (min. 32 trunki, do 8 portów GE lub 4 portów 10GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4094 sieci VLAN Obsługa tagowania sieci VLAN Q-in-Q – podwójne tagowanie sieci VLAN Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie IGMP Snooping v. 1/2 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom Routing IP – statyczny i dynamiczny (RIP 1/2, OSPF); min. 64 interfejsy IP Obsługa redundancji routingu VRRP Wszystkie przełączniki w ramach stosu muszą współdzielić tablicę routingu oraz aktywnie uczestniczyć w procesie trasowania, tak jakby stanowiły jedno urządzenie Redundancja routingu DHCP Relay DHCP Server DHCP Tracker oraz DHCP Snooping Routing mulicastów: PIM-DM i PIM-SM Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI – min. 100 reguł ACL na każdym porcie. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority; Weighted Round Robin; Weighted Fair Queuing; WRR + SP Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczenia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, VLAN mirroring, zdalny mirroring (RSPAN) Web-cache redirection - Możliwość przekierowania ruchu http do serwera cache Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x Możliwość ustawienia QoS dla stacji podczas logowania IEEE 802.1x Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC Możliwość ustawienia QoS dla stacji po autoryzacji MAC Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS RADIUS Accounting Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, przeglądarkę internetową Syslog NTP Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | Przełącznik: Min 5 lat Moduły 1000 base SX – min 12 m-cy | TAK |  |
|  | Serwis | Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7x4 (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - 4 godziny od zgłoszenia) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |
|  | Dodatkowe uwagi | Dostawa obejmuje 2 patchcordy światłowodowe multimodowe LC-LC o długości 2 m (do połączenia z przełącznikiem 4500) oraz 4 patchcordy światłowodowe multimodowe LC-SC o długości 3 m (do wpięcia przełączników do krosownicy) | TAK |  |

- Przełącznik sieciowy 24-portowy  -1 sztuka:

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | Min. 24 porty 10/100BaseTX, Min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP Przełącznik musi być wyposażony w 2 moduły światłowodowe 1000 base SX ze złączem LC Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN) IGMP Snooping v. 1/2 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2) DHCP Relay Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS RADIUS Accounting Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową Syslog NTP Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | Przełącznik: Min 5 lat Moduły 1000 base SX – min 12 m-cy | TAK |  |
|  | Serwis | Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7xNBD (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - następny dzień roboczy po zgłoszeniu) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |

- Przełącznik sieciowy co najmniej 16. portowy - 24 sztuki:

| Lp. | Parametr | Opis | Wymagana odpowiedź | Potwierdzenie spełnienia warunku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porty | Min. 16 portów 10/100BaseTX, min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN) IGMP Snooping v. 1/2 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2) DHCP Relay Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Uwierzytelnianie 802.1X w oparciu o EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS oraz EAP-TTLS RADIUS Accounting Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową Syslog NTP Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej | TAK |  |
|  | Gwarancja | Przełącznik: Min 5 lat | TAK |  |
|  | Serwis | Przełącznik: Min 12 m-cy w systemie 24x7xNBD (24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czas naprawy lub wymiany urządzenia - następny dzień roboczy po zgłoszeniu) włącznie z aktualizacją oprogramowania urządzeń | TAK |  |

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

....................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy