# Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2011

...............................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

| Załącznik nr 1 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PEŁNA NAZWA I MODEL OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Producent i kraj po chodzenia towaru, model przedmiotu zamówienia, rok produkcji) | Ilość sztuk | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Wartość brutto w PLN |
|  | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

......................................................….

Podpis i pieczątka imienn											       osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2011																								Załącznik nr 1

...............................................................

[pieczęć firmy]

###### WARUNKI TECHNICZNE

Pojazdu specjalnego sanitarnego – Parametry graniczne odcinające

Pojazd musi spełniać warunki określone w przepisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz posiadać dodatkowo następujące wyposażenie i parametry:

| WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. NADWOZIE |  |
| przystosowane do przewozu 8 osób w pozycji siedzącej; typu „furgon” przeszklony (przeszklenie pełne), w drzwiach bocznych prawych do przedziału osobowego (sanitarnego) otwierane okno, pozostałe szyby nie muszą być otwierane (nie dotyczy kabiny kierowcy); szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane (otwierane/zamykane) elektrycznie; drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki o min 250 stopni; drzwi tylne i drzwi boczne przesuwne do przedziału sanitarnego wysokie tj. o wysokości nie mniejszej niż 180 cm; szyby przedziału sanitarnego zmatowione do 2/3 wysokości (folia); kolor nadwozia biały. |  |
| 2. SILNIK |  |
| z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, elastyczny zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim; spełniający wymogi normy Euro5; moc silnika powyżej 100 kW; moment obrotowy nie mniejszy niż 340 Nm; Wykonawcy proszeni są o podanie dokładnego opisu! |  |
| 3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |
| napęd na koła przednie; skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6-biegów i bieg wsteczny lub automatyczna; system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu; elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych; elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP. |  |
| 4. ZAWIESZENIE |  |
| gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie (kręte drogi i strome wzniesienia) oraz odpowiedni komfort transportu chorego; zawieszenie przednie i tylne niezależne. |  |
| 5. UKŁAD HAMULCOWY |  |
| hamulce tarczowe wentylowane kół osi przedniej i tylnej; system zapobiegający blokadzie kół w trakcie hamowania; system wspomagania nagłego hamowania tzw. asystent hamowania. |  |
| 6. UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| ze wspomaganiem; kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch płaszczyznach; |  |
| 7. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |
| ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica w przedziale sanitarnym; wentylacja nawiewno – wywiewna; niezależne od pracy silnika ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przedziału sanitarnego; klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału sanitarnego. |  |
| 8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| wzmocniony alternator o wydajności zapewniającej prawidłową pracę urządzeń elektrycznych; zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności nie mniejszej niż 160 Ah; minimum 2 gniazda 12V w przedziale sanitarnym. |  |
| 9. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |
| pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia (oznakowanie zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego); napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; napisy koloru czerwonego KREW DAREM ŻYCIA nad oknami przedziału sanitarnego po obu stronach; litera P w kole w kolorze czerwonym na bokach i z tyłu przedziału sanitarnego; niebieski napis z nazwą i adresem Instytutu na drzwiach przedziału kierowcy i tylnych drzwiach przedziału sanitarnego; niebieska belka świetlna typu LED w przedniej części pojazdu; 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego; niebieska lampa typu LED umieszczona w tylnej części dachu; lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU SANITARNEGO |  |
| światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału sanitarnego (minimum 4 punkty świetlne); lampa typu szperacz umieszczona w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie. |  |
| SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |
| sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem. |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |
| kabina kierowcy wyposażona w możliwość zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową o zakresie częstotliwości 168 – 170 Mhz. |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
| wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia; poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; światła przeciwmgielne przednie; elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne; centralny zamek + autoalarm; immobilizer; fotele kierowcy i pasażera z podłokietnikami, regulacją wysokości, manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego; ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb przedniej, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy; komputer pokładowy wyświetlający co najmniej następujące informacje: godzina, średnie i chwilowe zużycie paliwa; przebyta droga, aktualny bieg. |  |
| PRZEDZIAŁ SANITARNY |  |
| przedział sanitarny o wymiarach co najmniej: wysokość 185 cm, szerokość 160 cm, długość 275 cm; przedział sanitarny oddzielony od kabiny kierowcy półścianką (za fotelem kierowcy); podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie ze ścianami; ściany boczne (do wysokości okien), sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne; zestaw siedzeń umożlwiający przewóz ośmiu osób – fotele ze zintegrowanymi z oparciami pasami trzypunktowymi i regulowanym kątem oparcia; miejsce mocowania wózka inwalidzkiego (wraz z system mocowania do podłogi tj. zestawem pasów) miejsce mocowania wraz z systemem mocującym urządzenia medycznego - separatora do plazmoferezy o gabarytach wys. 180 cm, szer. 68 cm, gł. 54 cm, waga ok. 200 kg. Zamawiający dopuszcza by przewóz wózka inwalidzkiego lub separatora możliwy był po złożeniu części foteli (max. trzech) w przedziale sanitarnym tj. by przewóz wózka lub separatora umożliwiał jednoczesny przewóz, co najmniej trzech osób w przedziale sanitarnym; składna rampa najazdowa lub winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim, separatorem do przedziału sanitarnego; urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa; dodatkowa gaśnica w przedziale sanitarnym; kosz na śmieci. |  |
| 15. DODATKOWE WYMAGANIA |  |
| pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2011; dopuszczalna masa całkowita podwyższona do co najmniej 3,2 t (nie więcej niż 3,5 t) termin dostawy maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy dostawy; gwarancja ogólna min. 24 miesiące; gwarancja na perforacje blachy min. 8 lat pozostałe gwarancje zgodne z gwarancjami producenta; dokumenty do rejestracji jako pojazd specjalny sanitarny przeznaczony do przewozu 8 osób – w momencie przekazania pojazdu Zamawiającemu. |  |

......................................................….

Podpis i pieczątka imienn											       osoby uprawnionej do reprezentowania firmy