Załącznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (SST)

I.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

„Prac remontowych polegających na przekładce dachu, rynien i obróbek blacharskich na budynku C - IHiT ul. Chocimska 5 w Warszawie”.

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu – wymiana pokrycia dachu, rynien i obróbek blacharskich - w budynku C Instytutu ul. Chocimska 5.

CPV:  /Wspólny Słownik Zamówień/

45 000000-7   roboty budowlane

45 261000-4   wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz pozostałe roboty

III.   Zakres robót:

- Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien oraz istniejącego pokrycia z dachówki.

- Częściowa wymiana  łacenia dachu pod pokrycie dachówką.

- Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej (gwarancja na materiał nie mniej niż 10 lat ), kolor – dotychczasowy, kształt – dotychczasowy.

- Kalenice i gąsiory  z dachówki ceramicznej.

- Wykonanie obróbek blacharskich na okapach z blachy powlekanej.

- Wymiana rynien na rynny z PCW łączone na uszczelki o śr. 150 mm.

- Wykonanie płotka przeciwpoślizgowego.

- Montaż drabiny i ław kominiarskich.

- Wywóz gruzu po wykonaniu robót.

- Niezbędne prace  związane z wykonaniem zakresu podstawowego.(rusztowania, inne ).

- Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Uwaga!   Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace  oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

- Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób nie powodujący zagrożenia dla użytkowników oraz osób trzecich przebywających 
w budynku i w obrębie terenu wykonywanych prac.

- Wykonawca wykona niezbędne zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzenia robót oraz niezbędne zabezpieczenia wejścia i dojścia do budynku.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu – zabezpieczy przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

- Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienie.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16.04.2004r. /Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych.

VIII.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

- Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Użytkownika obiektu.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie – usuwanie należy rozpocząć natychmiast.