...............................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

AMBULANS SANITARNY typu „A – 2”

| Załącznik nr 1 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PEŁNA NAZWA I MODEL OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Producent i kraj pochodzenia towaru, model przedmiotu zamówienia, rok produkcji) | Ilość sztuk | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto w PLN |
| Ambulans sanitarny typu A – 2 Producent: ……………………… Marka i model: ………………… Kraj pochodzenia: ……………… Rok produkcji: 2016 Pojazd fabrycznie nowy | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |

Tabela nr 5 – pojazd bazowy

| Lp. | Obszar | Lp.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Tak / Nie | Parametry / warunki oferowane : *(opisać, podać parametry) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 | Furgon, o wysokości i długości zapewniającej parametry opisane w tabeli 5a, pkt. 5.1, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy, czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | * Podać markę , typ, model pojazdu bazowego |
|  |  | 1.2 | drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną, stopień wejściowy stały lub zewnętrzny wysuwany automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi - możliwość ręcznego sterowania stopniem |  | *opisać stopień wejściowy - rozwiązanie |
|  |  | 1.3 | dotyczy stopnia wysuwanego : umiejscowienie stopnia oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |  |  |
|  |  | 1.4 | drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 180o z systemem blokowania przy otwarciu |  | *podać max. kąt otwarcia drzwi |
|  |  | 1.5 | kolor nadwozia: biały |  |  |
|  |  | 1.6 | centralny zamek na wszystkie drzwi + immobiliser /, autoalarm sterowany pilotem |  |  |
|  |  | 1.7 | dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
|  |  | 1.8 | lusterka zewnętrzne podgrzewane / ; sterowane elektrycznie ustawienia – opcja punktowana w tabeli kryteriów |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.9 | szyby boczne w kabinie kierowcy; odsuwane elektrycznie – opcja punktowana w tabeli kryteriów |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.10 | regulacja kolumny kierownicy min. w jednej płaszczyźnie lub regulacja fotela kierowcy w min. 2 płaszczyznach |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.11 | sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.13 | sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna w kabinie kierowcy ostrzegająca go o zbliżaniu się do przeszkody na odległość mniejszą niż 50 cm, podczas wykonywania manewru cofania ambulansu. Strefa z tyłu ambulansu obejmująca zakresem działania przeszkody o wysokości od 50 do 200 cm, znajdujące się bezpośrednio za pojazdem, |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.14 | reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 2. | Silnik, zasilanie : | 2.1 | turbodiesel – o pojemności silnika nie mniejszej niż 1900 cm3, spełniający aktualnie obowiązującą normę czystości spalin |  | *Podać dokładnie pojemność silnika |
|  |  | 2.2 | moc silnika minimum – 140KM |  | *Podać moc silnika |
|  |  | 2.3 | zbiornik paliwa o pojemności min. 80 l |  | * podać oferowaną pojemność zbiornika paliwa |
| 3. | Trakcja | 3.1 | skrzynia biegów manualna, min. 5-biegowa |  | *Podać typ skrzyni i ilość biegów |
|  |  | 3.2 | system stabilizacji toru jazdy : - opcja punktowana w tabeli kryteriów |  | *jeżeli “TAK” podać jaki system |
|  |  | 3.3 | system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu : – opcja punktowana w tabeli kryteriów |  | *jeżeli „TAK” podać jaki system |
|  |  | 3.4 | system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem – opcja punktowana w tabeli kryteriów |  |  |
|  |  | 3.5 | elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego – opcja punktowana w tabeli kryteriów |  |  |
| 4. | Hamulce | 4. | z systemem antypoślizgowym ABS |  |  |
| 5. | Układ kierowniczy | 5.1 | wspomaganie układu |  |  |
| 6. | Koła i ogumienie | 6.1 | kpl. kół z oponami letnimi zamontowany na samochodzie + rezerwa, dodatkowo cztery koła kompletne z oponami zimowymi. |  |  |
| Tabela nr 5a – zabudowa specjalistyczna |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami – dla urządzeń do transportu pacjenta najnowsza wersja normy PN-EN 1865 |
| Lp. | Obszar | Lp.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Tak / Nie | Parametry / warunki oferowane *(opisać, podać parametry) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 | Oznakowanie pojazdu: a) pas odblaskowy barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy niebieski umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  |  |
|  |  | 1.2 | napis lustrzany "AMBULANS" z przodu pojazdu |  |  |
|  |  | 1.3 | dodatkowe emblematy „T” lub inne po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |
|  |  | 1.4 | logo Zamawiającego na drzwiach kabiny po obu stronach pojazdu - do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |
| 2. | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu : |  | takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10oC i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5oC nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |
|  | od silnika, z możliwością regulacji | 2.1 | kabiny kierowcy |  |  |
|  |  | 2.2 | przedziału pacjenta |  |  |
|  | niezależne | 2.3 | niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału pacjenta: w trakcie jazdy ambulansu lub na postoju |  | * Podać markę i model urządzenia |
| 3. | Klimatyzacja i wentylacja | 3.1 | klimatyzacja z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta |  | *Opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 3.2 | zapewniająca 20 krotną wymianę powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu |  | *Opisać oferowane rozwiązanie |
| 4. | Instalacja elektryczna | 4.1 | alternator o mocy min. 700W |  | *Podać moc alternatora |
|  |  | 4.2 | Akumulator o pojemności sumarycznej min. 90 Ah |  | *Podać pojemność akumulatora |
|  |  | 4.3 | 2 gniazda 12 V typu Lexel z wtyczkami (w przypadku dostawy ambulansu z gniazdami innego typu wymaga się by do każdego ambulansu dostarczony był komplet tj. 2 szt. przejściówek umożliwiający wpinanie do gniazd ambulansu urządzeń Zamawiającego z wtyczkami typu Lexel) z bezpiecznikami zabezpieczającymi przeciążenie prądowe |  |  |
| 5. | Przedział pacjenta | 5.1 | minimalne wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta : wysokość 1,3 m, długość 2,4 m, szerokość 1,6 m (pomiędzy ścianami wewnątrz) – wysokość powyżej 150 cm |  | *Podać wymiary |
|  |  | 5.2 | izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy-(jeżeli jest zamontowany) |  |  |
|  |  | 5.3 | 2 fotele składane , zamontowane w przedziale pacjenta w tym przynajmniej jeden obrotowy obok noszy; wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki przystosowane dla osób o wzroście w zakresie min. od 150-200 cm, zagłówki regulowane lub zintegrowane, |  | * podać jakiego rodzaju zagłówki zaoferowano |
|  |  | 5.4 | podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |
|  |  | 5.5 | ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym, tak zamontowane, aby w czasie jazdy ambulansu nie powodowały drgań i związanych z tym dokuczliwych dźwięków |  |  |
|  |  | 5.6 | przegroda pomiędzy kabiną kier. a przedz. pacjenta z oknem i szybą przesuwną umożliwiającą komunikacje słowną |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.7 | schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie z łatwym dostępem w każdych warunkach |  |  |
|  |  | 5.8 | część środkowa ściany lewej bez zabudowy tzn. szafek, półek etc.. od wysokości podstawy noszy do sufitu |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.9 | na jednej ze ścian szafka / bez małych szufladek/ , pojemnik szuflada na rękawiczki |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.10 | uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy |  |  |
|  |  | 5.11 | miejsce do zamocowania defibrylatora - w uzgodnieniu z Zamawiającym |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.12 | uchwyty mocujące wraz z elementami tłumiącymi drgania dla 1 szt. butli tlenowej 10 L (przy ciśnieniu 150 bar) - tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana butli. |  | *opisać oferowane rozwiązanie i umiejscownienie |
|  |  | 5.13 | miejsce i uchwyt, z elementami tłumiącymi drgania, dla 1 szt. butli 2,7 -3 L |  | *opisać oferowane rozwiązanie i umiejscowienie |
|  |  | 5.14 | dodatkowa gaśnica samochodowa ( min. 1kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym, w przedziale pacjenta |  |  |
|  |  | 5.15 | miejsce do zamocowania- schowania deski ortopedycznej dla dorosłych, np. pod podstawą noszy /lawetą/. |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.16 | miejsce z uchwytami do mocowania krzesełka kardiologicznego, |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.17 | okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
|  |  | 5.18 | termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta |  |  |
|  |  | 5.19 | urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 6. | Oświetlenie i sygnalizacja: | 6.1 | na dachu : z przodu belka świetlna z lampami błyskowymi LED ,– klosze koloru niebieskiego, |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 6.2 | niebieskie lampy pulsujące LED na przedniej ścianie na wysokości pasa przedniego |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 6.3 | dźwiękowa : elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W – źródło dźwięku umieszczone poniżej maski silnika |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 6.4 | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu |  |  |
|  |  | 6.5 | włączenie/wyłączenie oświetlenia ( przynajmniej jednej lampy) po odpowiednio otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |
|  |  | 6.6 | oświetlenie rozproszone przedziału medycznego min. 4 lampy + min. 1 halogen nad noszami umieszczony na suficie. |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
| 7. | Łączność | 7.1 | antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f=168-170 Mhz - zamocowana na dachu ambulansu, z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu |  | *opisać oferowane rozwiązania: |
|  |  | 7.2 | miejsce z uchwytem do mocowania radiotelefonu, wraz z doprowadzonym przewodem anteny oraz zasilaniem 12V- z zabezpieczeniem prądowym |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 7.3 | urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu muszą być tak skonstruowane i zamontowane aby nie emitować pól elektromagnetycznych mogących zakłócać pracę sprzętu łączności oraz medycznego przewidzianego do pracy w ambulansie w czasie jazdy jak i na postoju |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
| 8. | Centralna instalacja tlenowa, | 8.1. | 1 gniazdo tlenowe + 1 dozownik bez nawilżacza, na ścianie bocznej - typu AGA + wtyki dla podłączeń zewn. |  | *Podać markę i typ gniazd i panelu |
| 9. | Obsługa techniczna pojazdu | 9. | min. co 15.000 km |  | *podać min. przebieg międzyobsługowy |
| 10. | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego | 10.1 | min. 24 miesiące bez limitu km. |  | *Podać okres |
|  | dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.2 | min. 24 miesiące |  | *Podać okres |
|  | dla lakieru | 10.3 | min. 24 mies. |  | *Podać okres |
|  | dla perforacji nadwozia | 10,4 | min 10 lat |  | *Podać okres |
| 11. | Nosze główne | 11. | Nosze Transportowe |  |  |
|  |  | a) | monoblokowe |  |  |
|  |  | b) | wyposażone w 4 kółka jezdne wszystkie skrętne o 360 stopni |  |  |
|  |  | 11.1 | Nosze Transportowe monoblokowe |  | *Podać markę i typ |
|  |  | a) | nosze posiadają stopniową regulację oparcia pod plecami do kąta 90 stopni |  | *podać max. kąt regulacji nachylenia oparcia |
|  |  | b) | możliwość zablokowania wszystkich kół do jazdy na wprost |  |  |
|  |  | c) | przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości, |  |  |
|  |  | d) | z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, |  |  |
|  |  | e) | rama noszy pod głową pacjenta regulowana w trzech pozycjach : na wznak, z przygięciem do klatki piersiowej i odgięcie do tyłu, |  |  |
|  |  | f) | składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy (nie na boki) |  |  |
|  |  | g) | możliwość ustawienia noszy na trzech pozycjach wysokości |  |  |
|  |  | h) | golenie przednie i tylne wraz z dźwigniami składającymi kodowane kolorami (kolor dźwigni odpowiada kolorowi widelca) |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | i) | rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
|  |  | j) | wyposażone w materac o konstrukcji zapobiegającej wchłanianiu płynów, łatwy do czyszczenia, zmywania, odporny na olej napędowy oraz środki dezynfekujące, |  |  |
|  |  | k) | wyposażone w system szelkowych pasów zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację oparcia pod plecami bez konieczności regulacji długości pasy, |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | l) | wyposażone w dwa pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości, |  |  |
|  |  | l) | wyposażone w teleskopowo wysuwane rączki przednie i tylne do przenoszenia noszy, |  |  |
|  |  | m) | Kółka jezdne o średnicy 20 cm |  | *Podać średnicę kółek jezdnych |
|  |  | n) | wyposażone w podparcie nóg |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | o) | wyposażone w składany wieszak do kroplówki |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | p) | waga kpl. noszy 44 kg |  | * Podać ciężar |
|  |  | r) | dopuszczalne obciążenie 250 kg |  | *Podać dop.obciążenie |
|  |  | s) | system mocowania do podstawy zgodny z PN EN 1789 |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 11.3 | Podstawa pod nosze – laweta : |  | *Podać markę i typ |
|  |  | a) | Stała lub ruchoma; umożliwiająca łatwe i bezpieczne załadowanie noszy |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
| 12 | Ubezpieczenie | 12 | Pełen pakiet ubezpieczenia pojazdu /OC, NW, AC na okres 12 miesięcy |  |  |
|  | Wymagania ogólne : |  |  |
| 13. | Masa ambulansu |  | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t |  | *Podać d.m.c. (brutto) skompletowanego ambulansu |
| 14. | Do oferty należy dołączyć : świadectwo homologacji, certyfikat lub deklarację zgodności dla kompletnie zabudowanego ambulansu, oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego : nosze główne z transporterem poz. 11.1, 11.2, , panel -- gniazdo tlenowe, dozownik poz. 8.1 . |  | *Opisać jakie dokumenty załączono – / jako spis treści załączników do oferty/ |
| 15. | Uwaga : |  |  |  |  |
| a) | Wykonawca musi zapewnić bezproblemowy dostęp do wykonania naprawy lub wymiany elementów zabudowy specjalistycznej umieszczonych na zewnątrz nadwozia ambulansu (w szczególności belka sygnalizacyjna, kogut, dodatkowe oświetlenie, anteny o których mowa w pkt. 7 tabeli, …) – bez potrzeby cięcia lub odklejania – elementów zabudowy przedziału medycznego (ścian, szafek etc.). |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
| b) | wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania sprzętu, w szczególności : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych, butli tlenowych, gaśnic należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  | *opisać oferowane rozwiązanie |
| c) | wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| d) | pojazd bazowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r., ostateczna zabudowa, jako ambulans sanitarny wykonana w 2016 r. |  | *podać rok produkcji i pojazdu bazowego i rok zabudowy |
| e) | koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  | *napisać gdzie umieszczone |
| 16. | Wraz z pojazdem Wykonawca musi przekazać : |  |  |
| a) | Wszystkie dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu |  |  |
| b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu) |  |  |
| c) | Instrukcja obsługi pojazdu |  |  |
| d) | Książka obsługi (przeglądów) pojazdu |  |  |
| e) | Instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu |  |  |
| f) | Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd bazowy |  |  |
| g) | Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu |  |  |
| OŚWIADCZAM, ŻE OFEROWNY AMBULANS SPEŁNIA WYŻEJ WYMIENIONE WARUNKI TECHNICZNE I BĘDZIE DOSTARCZONY WRAZ Z WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI |
| Wypełnić, wydrukować, podpisać, załączyć do oferty |

UWAGA !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „tak” lub „nie”  -

- w kolumnie nr 6 opisać krótko zastosowane rozwiązanie, parametry,

- pozycji zaciemnionych nie trzeba wypełniać

......................................... dnia...................... 2016 r.

.....................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

Tabela parametrów punktowanych

Tabela nr 4

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa | *Wpisać TAK/NIE | * Opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sterowanie elektryczne ustawienia lusterek zewnętrznych | Tak: 2 pkt. Nie: 0 pkt. |  |  |
| 2. | Elektryczne odsuwanie szyb w drzwiach kabiny kierowcy | Tak: 2 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |
| 3. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem | Tak: 4 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |
| 4. | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | Tak: 4 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |
| 5. | System stabilizacji toru jazdy pojazdu | Tak: 4 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |
| 6. | System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu | Tak: 4 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |
|  |  |  |  | - |

wypełnić kolumny 4 i 5, wydrukować, podpisać, dołączyć do oferty

......................................... dnia...................... 2016 r.

.....................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

# Text boxes

PATAMETRY TECHNICZNE     ambulansu sanitarnego typu „A-2” –

Ambulans powinien spełniać jednocześnie :  wymagania zapisane w niniejszej tabeli  oraz warunki zgodne 
z  obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,   najnowszej wersji normy PN EN 1789: (ambulans typu A-2) z zastrzeżeniem wymogów opisanych w tabelach 5 i 5a,  
oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.