Załącznik nr 2

INFORMACJA    TECHNICZNA   DLA  OFERENTÓW

NA WYKONANIE USŁUG  Z  ZAKRESU :

### Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych                              o napięciu znamionowym do 1 kV.

### W obiekcie  00-950 Warszawa ul. Chocimska 5

### ZARZĄDZANYM  PRZEZ NSTYTUT  HEMATOLOGI I TRANSFUZJOLOGI

# Wykonanie  Przeglądu 5 letniego i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej .

# Podstawa prawna  Prawo  Budowlane z dnia 27 marca 2003r  Art.61 poz 2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru robót związanych z wykonaniem  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz zbadanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych w obiektach zarządzanych przez  INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII   w Warszawie  przy ulicy Chocimska 5 .

Usługi – badania eksploatacyjne okresowe których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej                  w następującym zakresie:

- pomiary  rezystancji izolacji obwodów  i urządzeń elektrycznych,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

- badanie ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- badanie uziemień ochronnych

- badanie instalacji piorunochronnej obiektu

- oględziny i próby instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- pomiary  natężenia  oświetlenia  awaryjnego

Zakres prac pomiarowych obejmuje również  wykonanie protokołów  z przeprowadzonych badań instalacji i urządzeń elektrycznych, sporządzenie szkiców i rysunków  obiektu, pomieszczeń wraz z lokalizacją urządzeń i punktów pomiarowych .Zgodnie  z  zapisami specyfikacji technicznej   i załącznikami wzór  Nr 1 do Nr 10 specyfikacji.

Z zakresu badań i pomiarów okresowych instalacji elektrycznej , zostały wykluczone następujące  obiekty:

-Budynek „C” - szkoła

-Budynek „A” pomieszczenia przeznaczone dla DIAVERUM

Wycena oferty   na wykonanie   usługi  zakresu : Wykonywanie okresowych   pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do

1 kV w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII   00-950 Warszawa ul. Chocimska 5 powinna zawierać wycenę 1 punktu pomiarowego ,wycenę za wszystkie punkty pomiarowe w danym  zagadnieniu

całkowity koszt  wykonania pomiarów elektrycznych i przeglądu instalacji

w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Szacunkowa ilość   i zakres  pomiarów  do wykonania  w budynkach i         pomieszczeniach podlegających pomiarom

Budynek  A

Pomiar instalacji  piorunochronnej   uziemiającej i wyrównawczej  szt  35

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  1 fazowej  szt  578

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  3 fazowej  szt  150

Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania  impedancji pętli zwarcia instalacji            elektrycznej  szt  1180

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  1 faz szt  40

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  3 faz szt  17

Pomiar  natężenia oświetlenia  awaryjnego   szt    50

Budynek  B

Pomiar instalacji  piorunochronnej   uziemiającej i wyrównawczej  szt  25

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  1 fazowej  szt  490

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  3 fazowej  szt  130

Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania  impedancji pętli zwarcia instalacji            elektrycznej  szt  990

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  1 faz szt  93

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  3 faz szt  14

Pomiar  natężenia oświetlenia  awaryjnego   szt    70

Budynek  D

Pomiar instalacji  piorunochronnej   uziemiającej i wyrównawczej  szt  12

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  1 fazowej  szt  290

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  3 fazowej  szt  90

Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania  impedancji pętli zwarcia instalacji            elektrycznej  szt  780

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  1 faz szt  63

Pomiar zadziałania  wyłącznika  różnicowego  3 faz szt  19

Pomiar  natężenia oświetlenia  awaryjnego   szt    60

Łączna   szacunkowa ilość     pomiarów  do wykonania  w budynkach i         pomieszczeniach podlegających pomiarom

#### Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania  zasilania   impedancji pętli zwarcia instalacji  elektrycznej

#### 1180 + 990 +780= 2950  szt  punktów

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowoprądowego1 faz

40+ 93+63 = 196pomiar

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowoprądowego3 faz

17 +  14+ 19= 50 pomiarów

Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych obwodu 1-fazowego –

szt  578+490+290  = 1358 obwodów

Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych obwodu 3-fazowego – 1 obwód

150+ 130 + 90 = 370 pomiarów

Pomiar instalacji  piorunochronnej   uziemiającej i wyrównawczej

35 + 25 +12 = 72   pomiarów

Pomiar  natężenia oświetlenia  awaryjnego

60+70+50=180  pomiarów

Załącznik nr 3

Załącznik  :SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych

w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

Inwestor: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Inwestor: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach    elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

W OBIEKCIE  00-950 Warszawa ul. Chocimska 5

ZARZĄDZANYM  PRZEZ . INSTYTUT  HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGI

Wstęp

Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz zbadanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych w obiektach zarządzanych przez INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII    00-950 Warszawa ul. Chocimska 5

Zakres usług objętych ST

Usługi – badania eksploatacyjne okresowe których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w następującym zakresie:

- pomiary  rezystancji izolacji obwodów  elektrycznych,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

- badanie ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- badanie uziemień ochronnych

- badanie instalacji piorunochronnej obiektu

- oględziny i próby instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- pomiary  natężenia  oświetlenia  awaryjnego

Zakres prac pomiarowych obejmuje również  wykonanie protokołów                                              z przeprowadzonych badań instalacji i urządzeń elektrycznych, sporządzenie szkiców               i rysunków  obiektu, pomieszczeń wraz z lokalizacją urządzeń i punktów pomiarowych. Załącznik  wzór  nr-1 do nr-10

Ogólne wymagania dotyczące usług

Wykonawca usług jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją ST.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Przyrządy pomiarowe

Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę powinny mieć:

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

.

Sprzęt  - wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  itp.

.  Przyrządy pomiarowe

Obowiązkiem wykonawcy pomiarów elektrycznych jest stosowanie przyrządów pomiarowych zapewniających wiarygodne wyniki z pomiarów.

Do wykonania pomiarów ochronnych  instalacjach elektrycznych należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania określone przepisami prawa (posiadających aktualne świadectwa sprawdzenia wystawione  przez autoryzowane  placówki).

Każdy przyrząd do pomiarów elektrycznych powinien posiadać zatwierdzenie typu

GUM lub symbol zgodności CE.

Wykonanie robót -  obowiązek posiadania stosownych uprawnień

i kwalifikacji

.Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych ochrony przeciwporażeniowej należy prowadzić  zgodnie Ustawą z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane- tekst jednolity przepisami techniczno budowlanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej z  zachowaniem Ustawy Prawo Energetyczne oraz   przepisów dotyczących    bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy prac kontrolno pomiarowych należy:

- posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych świadectwem                                    lub/ i uprawnieniami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne, świadectwo typ  E z wpisem o wykonywaniu  pomiarów  ochronnych i  świadectwo typ  D  z wpisem o nadzorze   nad wykonywaniu  pomiarów  ochronnych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

. Przy wykonaniu prac kontrolno pomiarowych  instalacji elektrycznych należy:

- prowadzić prace pomiarowe w co najmniej dwie osoby,

- prowadzić prace kontrolno pomiarowe ze szczególną dokładnością                               i dokładnymi oględzinami wszystkich instalacji i urządzeń rozdzielczych, odbiorników i osprzętu elektrycznego,

- prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane  po wcześniejszym  powiadomieniu  i uzgodnieniu  terminu  z użytkownikiem  obiektu  lub  pomieszczenia.

- w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń  należy  natychmiast powiadomić  służby techniczne  zamawiającego / użytkownika/

- Oprócz podstawowych czynności związanych z oględzinami instalacji i urządzeń         elektrycznych należy dodatkowo zwrócić uwagę na  zabezpieczenie tablic   rozdzielczych bezpiecznikowych i złącz kablowych.

. Kontrola stanu technicznego

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci energetycznych. świadectwo typ  E z wpisem o wykonywaniu  pomiarów  ochronnych i  świadectwo typ  D  z wpisem o nadzorze   nad wykonywaniu  pomiarów  ochronnych

Kontrola przeprowadzana przez inspektora nadzoru polega na:

- sprawdzeniu oryginałów wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych

- wyrywkowym wykonaniu kilku kontrolnych pomiarów wraz z wykonawcą                    w celu weryfikacji sporządzonej dokumentacji,

- sprawdzeniu protokołów z wykonanych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla robót elektrycznych szt.,  punk obwód.

Ilość robót określa się na podstawie Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz               z badaniem stanu izolacji  Załącznik Nr 1- Nr 10 do SIWZ, który wykonawca jest zobowiązany sprawdzić i wykonać  w naturze.

. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:

- nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu;
  2. nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego;
  3. miejsce pracy badanego urządzenia;
  4. rodzaj i zakres wykonanych pomiarów;
  5. datę ich wykonania;
  6. nazwisko osoby wykonującej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnień ;
  7. dane o warunkach przeprowadzania pomiarów;
  8. spis użytych przyrządów i ich numery;
  9.  szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów ,obwodów i elementów

instalacji elektrycznej .itp

10. liczbowe wyniki pomiarów;
      11. uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;
      12. Wniosek końcowy.

Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od norm i przepisów, z podaniem części instalacji, których to dotyczy.

Jako wzory protokołów można wykorzystać załączniki nr 1 do nr 5.

Odbiór usług

Podstawę do wykonania odbioru usług stanowi zgodność ich wykonania ze specyfikacją, sztuką budowlaną ,   oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami.

Potwierdzeniem wykonania usługi, w odniesieniu do każdej placówki,/ pomieszczenia/ będzie protokół pokontrolny z wykonanych badań potwierdzony przez osoby wykonujące pomiar.

Wzory Protokołów i załączniki nr 1 do nr 10.

7. Przepisy związane.

Podstawowe przepisy , normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dn. 07.07. 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414                             z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 10 04.1997r Prawo Energetyczne  (Dz. U. Nr 54                                      poz. 348 z późn. zmianami) ,

Ustawa z dn. 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity:                                    Dz. U. z 2002r, Nr 147,poz 1229 wraz z późn. zmianami),                                                                Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej omawia norma                                                            PN-IEC 60364-4-482:1999   instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                   (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Aktualne przepisy z zakresu Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                        Pomiary elektryczne arkusz normy PN-IEC 60364,PN-En 61557 oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych                   ( Dz. U. Nr 80 , poz. 912),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Ustawa prawo o miarach z dn 11 maja 2001r art. 6.1 „obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego” ( Dz. U. Nr 63 poz. 636 z późn. zmianami).

Sporządził

Ins . nadz. ds. elektrycznych

Jacek Paczkowski