Załącznik nr 9

ZAKRES PRAC

dla zadania nr 2 i 3

Nazwa zadania:

roboty budowlane polegające na adaptacji  pomieszczeń w budynku nr 1 („A”) na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie na Ursynowie przy ul. I. Gandhi 14  - podzielone na dwa zadania:

-  zadanie nr 2  - adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze w Klinice Hematologii

-  zadanie nr  3 – adaptacja 2 pomieszczeń –na V piętrze w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Adres obiektu:	Warszawa ul. Gandhi 14

Nazwa

Zamawiającego:	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

# Adres

Zamawiającego:	Warszawa ul. Ganhi 14

Spis zawartości:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z krótką charakterystyką przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania dot. branży budowlanej

  - Ochrona środowiska

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KRÓTKIĄ CHARAKTERYSTYKĄ  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze w Klinice Hematologii

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje:

„Adaptację pomieszczeń na pokoje lekarskie III i IV piętro bud. Nr 1 A”

Roboty branży budowlanej:

Prace obejmują likwidację wykładziny ściennej z płytek, wymianę posadzki rulonowej, przygotowanie części ścian pod malowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

Roboty branży elektrycznej:

Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów (przewody zdemontowanej instalacji wycofać do punktu dystrybucyjnego – wejścia do pomieszczenia.

Instalacja oświetlenia – montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i wydzielonych, osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym. Zasilanie podtynkowe i w korytach kablowych z PCV. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej – wykonane jako zintegrowane. Instalacje odbiorczą należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kategorii 5, podłączyć do istniejących szaf dystrybucyjnych.

Roboty branży sanitarnej:

Przemieszczenie w nowa lokalizację instalacji zlewozmywakowej w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

„Kącik kuchenny w salach TV”

Zakres prac szczegółowo określony określony w kosztorysach będących podstawą do przygotowania kosztorysów ofertowych.

„Malowanie dwóch pomieszczeń lekarskich 4/61 i 4/62”

Roboty branży budowlanej:

Malowanie ścian i sufitów w dwóch pomieszczeniach.

Szczegółowy zakres prac dla wszystkich branż został określony w kosztorysach będących podstawą do przygotowania kosztorysów ofertowych.

Zadanie  nr 3

Adaptacja dwóch pomieszczeń –na V piętrze w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Zakres prac obejmuje:

Roboty branży budowlanej:

W miejscu istniejących otworów okiennych wykonanie aluminiowych drzwi  wejściowych oraz wymiana istniejących drzwi (nowe drzwi zgodne z istniejącym wystrojem) oraz sąsiadującym pomieszczeniu ścianka działowa z płyt gipsowo-katronowych wraz z drzwiami. Dodatkowo w zakres prac wchodzą: naprawa i uzupełnienia tynków, wykładziny oraz istniejącego opłytkowania ścian. Prace malarskie (ściany i sufity – farba odpowiadająca parametrom np. farbie KABE Akrylatex W).

Roboty branży elektrycznej:

Roboty demontażowe w niezbędnym zakresie w części  istniejącej instalacji  z przełączeniem instalacji i obwodów (przewody zdemontowanej instalacji wycofać do punktu dystrybucyjnego – wejścia do pomieszczenia.

Instalacja oświetlenia – montaż nowych natynkowych opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i wydzielonych, osprzęt w wykonaniu natynkowym i podtynkowym. Zasilanie podtynkowe i w korytach kablowych z PCV. Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej – wykonane jako zintegrowane. Instalacje odbiorczą należy wykonać skrętką ekranowaną FTP kategorii 5, podłączyć do istniejących szaf dystrybucyjnych.

Roboty branży sanitarnej:

Wykonanie instalacji gazów medycznych (rurociągi miedziane na ciśnienie do 15,0 MPa, punkty poboru gazów medycznych, ścienne tablice poboru gazów, uniwersalny zestaw przyłóżkowy, sygnalizacja wraz z przygotowaniem instalacji gazów medycznych, napełniem i uruchomieniem instalacji. Ponadto roboty przed i po instalacyjne tj. m. in. przekucia, uzupełnienia tynków itp.

Instalacja gazów medycznych powinna być kompatybilna z istniejącą instalacją gazów medycznych  jak i istniejącym osprzętem.

Szczegółowy zakres prac dla wszystkich branż został określony w kosztorysach będących podstawą do przygotowania kosztorysów ofertowych.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: branży budowlanej

Wymagania dot. branży budowlanej:

Wykonać prace zgodnie z SST dla:

- prac malarskich

Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca  zapewni spełnienie następujących  warunków:

- składowisko złomu  gruzu będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w

środowisku naturalnym;

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w

szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły

i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca uzyska Zezwolenie na prowadzenie

prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych – druk IHiT.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany

odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robót spawalniczych. Wykonawca zobowiązany jest do

przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac,

których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem,

konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń technologii i automatyki mogą być

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót spawalniczych powinny być stwierdzone

przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi( książeczka spawalnicza)

Szczegółowy zakres prac określony został w kosztorysach nakładczych stanowiących

stanowiących podstawę do sporządzenia Kosztorysu Ofertowego.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

S 08.00.00. Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb zainstalowania Sterylizatora.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robót.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych na ścianach i stropach. Malowanie stolarki. Licowanie ścian płytkami – glazura.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materiały.

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, na bazie dyspersji wodnej – np. zastosowanie farby KB z zachowaniem istniejącej kolorystyki

Farby typu olejnego do wymalowań wewnętrznych, na bazie akrylowej, odporne na dezynfekcję.

4. Sprzęt.

Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt podręczny.

5. Transport.

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny.

6. Wykonanie robót.

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów.

7. Kontrola jakości.

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta.

Kontrolą bieżąca.

8. Jednostka obmiaru

(m2) powłoki malarskiej.

9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru działający ze strony Zamawiającego na podstawie oglądu i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

10. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.

11.Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych.